Załącznik nr 2.4

FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY – CZĘŚĆ IV

| Poz. | Minimalne, wymagane przez zamawiającego parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe | Potwierdzam spełnianie parametrów minimalnych wymaganych przez zamawiającego | Producent/dystrybutor1 i odpowiednio model/typ/symbol/nazwę /numer kat. oferowanego produktu/sprzętu (jeśli istnieją) | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | WARTOŚĆ BRUTTO (cena jednotkowa brutto x ilość) [W PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Stoły robocze z półką przyścienne Wymiary: • szerokość: 600 mm, • głębokość: 600 mm, • wysokość: 900 mm; Wykonany ze stali nierdzewnej AISI 201; Nogi, o profilu kwadratowym, posiadają możliwość regulacji wysokości; Z wysokim rantem 100 mm, który sprawia, że praca jest bardziej higieniczna; Blat dodatkowo wzmocniony. | TAK |  | szt. | 4 |  |  |
| 2 | Stół ze zlewem - 2 komory z szafką Wymiary: 500 x 400 x 300 mm; 2 komory; Stal nierdzewna Wysoki rant: 100 mm Regulacja wysokości nóżek: 20 mm | TAK |  | szt. | 1 |  |  |
| 3 | Stoły robocze z przesuwnymi drzwiami i szafkami ściennymi Stół roboczy z szafką: Materiał: stal nierdzewna Nośność: 600 kg; Nośność półki: 200 kg; Liczba półek: 1 szt; Liczba drzwi przesuwnych: 2 szt; Wysokość rantu: 100 mm; Wymiary (DxSxW): 1500 x 600 x970 mm. Szafka wisząca: Materiał: stal nierdzewna; Nośność: 170 kg; Liczba drzwi przesuwnych: 2 szt; Liczba półek: 2 szt; Nośność jednej półki: 85 kg; Wymiary (DxSxW): 1500 x 400 x 500 mm. | TAK |  | szt. | 3 |  |  |
| 4 | Baterie ścienne ze spryskiwaczem Przełącznik przy strumieniu wody zatrzymywany automatycznie; Do montażu ściennego; 2 zawory mieszające ciepłe i zimne; Z uchylnym wylotem przy rurze nasadowej; Natrysk obraca się o 360°; Wykonany z chromowanego metalu; Przyłącze wody: 1/2 cali; Przyłącze do zlewozmywaka: 3/4 cali; Wymiary zewnętrzne (Szer.xGłęb.xWys.): 315 x 600 x 1080 mm | TAK |  | szt. | 2 |  |  |
| 5 | Baterie ścienne Rodzaj baterii: dwuotworowa jednodźwigniowa; Materiał: chrom; Zasięg wylewki: 200 mm; Ceramiczna głowica, obrotowa wylewka | TAK |  |  | 3 |  |  |
| KWOTA OGÓŁEM BRUTTO (suma wartości wszystkich pozycji - do przeniesienia do Formularza Oferta) |  |

1 Wykonawca zobowiązany jest wskazać producenta danego produktu lub jego dystrybutora bądź markę, pod którą produkt został wprowadzony na rynek.

UWAGA!!!

Brak któregokolwiek elementu przedmiotu zamówienia w „Formularzu Cenowo Technicznym” Wykonawcy w stosunku do wymagań Zamawiającego, nie będzie poprawiony i skutkować będzie odrzuceniem oferty. Nie dotyczy oczywistych omyłek rachunkowych.

.............................................................................................

(podpis Wykonawcy)